Caractéristiques hydrochimiques des masses d'eau circulant sur le plateau continental guinéen variation saisonnières à différentes profondeurs

Dans ce tableau, nous caractérisons, en fonction des saisons, les types de courant qui séjournent sur le plateau continental (shelf). Durant tout l'année nous remarquons à la surface la présence constante du courant inter alizés qui occupe la couche d'eau de 0-50m en novembre-décembre. Les eaux de ce courant sont très riches en oxygène (4,3-4,9ml/l) et en silicates.

L'upwelling, même s'il est permanent sur le shelf guinéen toute l'année, n'est observé au stade développé qu'en septembre-octobre, occupant les 0-50m de la colonne d'eau, en janvier (0-20m) et mars-mai (0-20m). Les eaux de l'upwelling sont moins riches en oxygène et plus riches en éléments biogènes. Les courants côtiers sont toujours présents et cela quelle que soit la saison. Les eaux de ce courant se caractérisent par les faibles valeurs de l'oxygène et des éléments biogènes.

| saisons | type d’eau | Prof. | Oxygène | Phosphate | Silicate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (ml/l) | (µg/l) | (µg/l) |
| pluvieuse | contre-courant | 0 | 4,7-4,9 | 0,0-0,1 | 0,8-1,0 |
|  | inter-alizé (I.A.) | 20 | 4,7-4,9 | 0,0-0,1 | 0,8-1,0 |
|  |  | 50 | 3,7-4,3 | 0,1-0,2 | 2,0-4,0 |
|  | courants côtiers | 0 | 4,7-4,9 | 0,2-0,5 | 2,0-3,0 |
|  |  | 20 | 4,0-4,5 | 0,3-0,5 | 3,0-5,0 |
|  | upwelling | 0 | 4,7-4,8 | 0,1-0,2 | 1,5-2,5 |
|  |  | 20 | 3,0-4,0 | 0,4-0,6 | 4,0-6,0 |
|  |  | 50 | 1,7-2,3 | 0,8-1,2 | 6,0-8,0 |
| sèche (janvier) | contre-courant I, A, | 0 | 4,6-4,7 | 0,0-0,1 | 0,6-1,3 |
|  |  | 20 | 4,7-4,8 | 0,0-0,1 | 0,8-1,5 |
|  | courant des Canaries | 0 | 5,0-5,3 | 0,1-0,3 | 0,9-1,6 |
|  |  | 20 | 4,5-4,6 | 0,3-0,5 | 2,5-3,5 |
|  | courants côtiers | 0 | 4,5-4,7 | 0,2-0,4 | 2,5-4,5 |
|  |  | 20 | 4,2-4,6 | 0,3-0,5 | 2,0-3,0 |
|  | upwelling | 0 | 4,8-4,9 | 0,3-0,5 | 1,4-1,7 |
|  |  | 20 | 2,5-3,5 | 0,8-1,1 | 2,5-4,0 |
| période de | contrecourant I.A. | 0 | 4,6-4,7 | 0,0-0,1 | 0,8-1,2 |
| (novembre-décembre) |  | 20 | 4,7-4,9 | 0,0-0,1 | 0,8-1,2 |
|  |  | 50 | 3,5-4,0 | 0,2-0,4 | 2,5-3,5 |
|  | courants côtiers | 0 | 4,6-4,7 | 0,1-0,2 | 1,2-2,2 |
|  |  | 20 | 4,0-4,4 | 0,1-0,3 | 1,8-3,5 |
| sèche (mars-avril) | contre-courant I.A. | 0 | 4,6-4,8 | 0,0-0,1 | 0,5-1,0 |
|  |  | 20 | 4,7-4,9 | 0,0-0,1 | 0,5-1,0 |
|  | Courant des Canaries | 0 | 5,0-5,3 | 0,4-0,5 | 1,5-3,0 |
|  |  | 20 | 2,5-3,5 | 0,8-1,2 | 3,0-5,5 |
|  | courants côtiers | 0 | 4,5-4,7 | 0,2-0,3 | 1,5-2,5 |
|  |  | 20 | 3,7-3,9 | 0,3-0,5 | 2,0-3,5 |
|  | upwelling | 0 | 4,9-5,0 | 0,4-0,5 | 2,5-4,5 |
|  |  | 20 | 3,0-3,5 | 0,4-0,5 | 2,5-4,5 |

- dimension : Environnement

- mots-clés : 1985, plateau continental, masse d'eau,  profondeur,  saison,  courant,  oxygène,  phosphate,  silicate,  eau,  upwelling,  ,

- thèmes : eau,  mesure ou indicateur,  temps ou date,  processus ou phénomène,  composé chimique,

source : Bezborodov, A.A., Camara, S. et al. (1985). Hydrochimie du secteur guinéen de l'Atlantique tropical. Institut Géologique de Kiev, 1985 ( version russe)

information : n°0190 - mise à disposition : 2002-04-08 - rédacteur de l'information : Sény Camara (Cerescor) - niveau de confiance : bon